## Slide 1: Osciloscópio baseado em FPGA
Diogo Miguel Cunha Fernandes, PG47150
José Tomás Lima de Abreu, PG47386
Orientação:
Professor Doutor Jorge Cabral
Professor Doutor Rui Machado
Professora Sofia Paiva
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Universidade do Minho 2021/2022

## Slide 2: 01
Índice
Problema e contexto
02
03
04
05
06
07
08
Estado da arte
Proposta de solução
Plano de implementação
Plano de testes
Calendário de tarefas
Tarefas realizadas
Referências bibliográficas

## Slide 3
Problema e contexto
Problema e contexto
01
Cenários de aplicação
Objetivos e resultados esperados
Requisitos e restrições
02
03
04

## Slide 4: Problema e contexto
Aumento da complexidade dos sistemas digitais [2]:
  Maior dificuldade no desenho de hardware;
  Maior tempo de desenvolvimento.
Algoritmos de processamento digital de sinal (PDS):
  Complexos;
  Difíceis de implementar em hardware.
4

## Slide 5: Cenários de aplicação
Aplicações que exijam processamento de sinal:
  Aplicações de interface com sensor – Ex: Filtragem de sinal;
  Aplicações de monitorização;
  Controlo e atuação de um braço robótico;
Osciloscópio digital:
  Aquisição de sinal;
  Filtragem digital de sinal;
  Suporte gráfico.
5

## Slide 6: Objetivos e resultados esperados
Explorar técnicas de PDS recorrendo a High Level Synthesis (HLS);
Comparação do desenvolvimento de hardware recorrendo a HLS com o desenvolvimento utilizando Hardware Description Languages (HDL): [4]
  Qualidade do hardware gerado;
  Tempo de desenvolvimento;
Osciloscópio básico capaz de:
  Amostrar sinais e aplicar filtros digitais;
  Apresentação dos sinais num display;
6

## Slide 7: Requisitos e restrições
Requisitos:
  Aquisição de sinal;
  Implementação de filtros digitais;
  Apresentação do sinal filtrado num display.
Restrições:
  Usar FPGA-SoC Zybo Z7-10;
  Usar HLS;
  Equipa de 2 membros;
  Entrega de projeto no final do semestre.
7
  Figura 1 – Zybo Z7-10, da Digilent.

## Slide 8
Estado da arte
Amostragem
01
Filtros Digitais
Aritmética de Fixed Point
Algoritmo de desenho de FPGA
02
03
04
HLS
05

## Slide 9: Amostragem
9
  Figura 2 - Processo da amostragem: a) Conversor tempo contínuo - tempo discreto.
  b) Sinal contínuo à esquerda e respetivo sinal discreto à direita.
  (adaptado do livro [1] página 142)

## Slide 10: Amostragem - Aliasing
Teorema de Nyquist:
Aliasing: Resultado do sinal ter sido sub-amostrado;
10
  Figura 3 - Efeito do aliasing no domínio das frequências. Em cima: Espetro do sinal amostrado com fs > 2.fM
  Em baixo: espetro do sinal amostrado com fs < 2.fM (adaptado do livro [1] página 144)

## Slide 11: Filtros digitais
Equação de diferenças de um filtro digital:
Filtros Infinite Impulse Response (IIR):
  Saída calculada com base nos e em
  Saída instável;
  Desenho a partir de filtros analógicos.
11

## Slide 12: Filtros digitais
Equação de diferenças de um filtro digital:
Filtros Finite Impulse Response (FIR):
  Coeficientes são nulos;
  Saída calculada com base nos
  Saída estável;
  Resposta em frequência com fase linear;
  Maior tempo de execução; [5]
12
  Figura 4 - Resposta em frequência típica de um filtro passa baixo, em que wc é a frequência de corte do filtro. (adaptado do livro [1] página 473)

## Slide 13: Filtros digitais – Método das Janelas
Gerar uma janela de comprimento
  Filtro é obtido pela multiplicação da janela pela resposta impulsional de um LPF ideal, limitando o seu comprimento e forma [1]
Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro;
13
  Figura 5 - Convolução da janela, W, com a resposta impulsional do LPF ideal, Hd. (adaptado do livro [1] página 467)
  Figura 6 - Aproximação do resultado da aplicação de uma janela a uma resposta impulsional ideal. (adaptado do livro [1] página 467)
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 14: Aritmética de Fixed Point
Forma de representar um número real através de um número inteiro:
  Número fixo de dígitos para a parte decimal;
  Perda de precisão;
  Menos complexa e custosa em termos de desempenho (na ausência de uma FPU);
14
  Figura 7 – Aritmética de fixed-point para um número real de 4-bits de parte fixa e 3-bits para parte fracionária [6].
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 15: Algoritmo de desenho de FPGA
  Criar os ficheiros HDL;
  Para cada módulo deve ser verificado o RTL gerado;
  Criação de ficheiros testbench para testar e validar as fases do desenho;
  Simulação comportamental do sistema;
  Síntese – mapeamento do RTL para uma tecnologia específica;
  Implementação – definir onde colocar a lógica definida;
  Geração do bitstream – configurar a lógica FPGA;
  Verificação das regras de design;
  Programação da FPGA;
15
  Figura 8 – Algoritmo de desenho de FPGA.
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 16: HLS – High Level Synthesis
Processo de desenho em alto nível:
  Elevado nível de abstração;
  Automatiza processos que seriam realizados manualmente por um designer de RTL;
  Utilização de linguagens de especificação de alto nível como C, C++;
16
  Figura 9 – Função do HLS no processo de desenho de hardware.
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 17: Proposta de solução
17
Diagrama de blocos do sistema
  Figura 10 – Diagrama de blocos geral do sistema.
Notes: A PS será usada para debug e interface de configuração para o utilizador

## Slide 18: Proposta de solução
18
Diagrama de blocos do Filters IP
  Figura 11 – Diagrama de blocos do Filters IP.
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 19: Plano de implementação
19
  Estudo dos filtros digitais e dos seus coeficientes;
  Implementação de filtros digitais na STM32;
  Desenvolvimento de aplicação bare metal na Zybo para interface com o utilizador;
  Estudo e desenvolvimento de uma interface HDMI na Zybo;
  Implementação da amostragem e filtros digitais recorrendo a HLS;
  Integração e verificação do sistema;
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 20: Plano de testes
20
  Testes dos filtros digitais (na STM32);
  Teste da interface HDMI;
  Teste do ADC;
  Teste da amostragem e filtragem digital (na Zybo);
  Teste da aplicação de interface com o utilizador;
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 21: Calendário de tarefas
21
Diagrama de Gantt
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 22: Tarefas realizadas
22
Estudo do número de coeficientes de um Filtro FIR
  Figura 12 - Resposta em frequência de um LPF para diferentes ordens.
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 23: Tarefas realizadas
23
Desenho e cálculo de um filtro FIR
  Figura 13 - Algoritmo para Desenho de um LPF em Matlab.
  Figura 14 - Algoritmo de um filtro FIR.
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 24: Tarefas realizadas
24
Resposta em frequência de um filtro FIR passa-baixo
  Figura 15 – Aplicação de um filtro passa-baixo a um sinal de entrada sinusoidal (a amarelo) com frequência:
  a) 20 Hz; b) 40 Hz; c) 100 Hz.
  Frequência de corte do filtro 50 Hz;
  Saída do filtro (a azul) para sinais de entrada (a amarelo) de frequência:
  (a) 20 Hz
  (b) 40 Hz
  (b) 100 Hz
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 25: Tarefas realizadas
25
Resposta em frequência de um filtro FIR passa-alto
  Figura 16 – Aplicação de um filtro passa-alto a um sinal de entrada sinusoidal (a amarelo):
  (a) 30 Hz; (b) 60 Hz; (c) 100 Hz;
  Frequência de corte do filtro 50 Hz;
  Saída do filtro (a azul) para sinais de entrada (a amarelo) de frequência:
  (a) 30 Hz
  (b) 60 Hz
  (c) 100 Hz
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;

## Slide 26: OBRIGADO! QUESTÕES?

## Slide 27: Referências bibliográficas
27
  Alan V. Oppenheim, Ronald W.Schafer, John R. Buck, Discrete-Time Signal Processings, 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 1999
  D. H. Sarah L. Harris, Digital Design and computer architecture: RISC-V edition. Morgan Kaufmann, 2021, ch. 4
  Digilent, “Zybo Z7,” acedido em 16 abril 2022. [Online]. Disponível em: https://digilent.com/reference/programmable-logic/zybo-z7/start
  Ryan Kastner, Janarbek Matai, and Stephen Neuendorffer, “Parallel programming for fpgas,” 2018, acedido em 1 março 2022. [Online]. Available: https://kastner.ucsd.edu/wp-content/uploads/2018/03/admin/pp4fpgas.pdf
  R. Oshana, DSP For Embedded And Real-Time Systems. Elsevier, 2012, ch. 1
  Dr. Yifeng Zhu, Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers in Assembly Language and C, 3rd ed. : E-Man Press LLC, 2017
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;